## Slide 1: Programação Microcontroladores
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 04 Arduino – Plataforma Raspberry Pi
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: Plataforma Raspberry Pi
Raspberry Pi (RPi) é um nanocomputador em formato de placa, que permite a conexão de periféricos, como mouse, teclado e outros dispositivos, abriga processador até 700MHz, processador gráfico, slot para cartões de memória, interface USB, HDMI, dentre outros respectivos controladores, pouca memória RAM, entrada de energia, barramento de expansão.
Eles contam com componentes integrados em apenas uma multiplataforma.
Ou seja, parece um chip e tem o tamanho de um cartão de crédito.

## Slide 4: Proposta Raspberry Pi (Inovação)
Criado para propósitos educacionais, o baixo custo e a versatilidade do Raspberry Pi acabaram permitindo que ele se tornasse o motor de vários projetos inovadores.
No Brasil é possível comprar via importação. Como preço lá fora é abaixo dos US$ 50, existe chance de você não ser taxado pela Receita.
Por conta de uma série de problemas alfandegários, o minicomputador não é vendido oficialmente no Brasil.

## Slide 5: Mini-Micromcomputador Raspberry Pi

## Slide 6: Funcionamento Raspberry Pi
Converte energia elétrica em informações.

## Slide 7: Plataforma Raspberry Pi
Hardware de baixo consumo, o Raspberry Pi não é o computador ideal para games e para softwares de edição de vídeo, por exemplo.
Seus processadores são construídos a partir dos designs ARM, que são ideais para máquinas genéricas, sistemas de controle e unidades que geram menos calor e gastam menos energia.
Apesar da simplicidade, o hardware do Raspberry Pi suporta diversas distribuições Linux e pode reproduzir vídeos de alta definição em uma tela de TV, via saída HDMI.
O usuário pode conectar mouse e teclado comuns para usar o computador.

## Slide 8: Raspberry Pi SO
Raspbian (composição Raspberry PI e Debian), tem como base a distribuição Linux Debian baseada no ARM hard-float, sendo um porte da arquitetura Wheezy, otimizada para o conjunto de instruções ARMv6 do hardware do Raspberry Pi.
A linha Raspberry Pi 3 suportar arquitetura de 64 bits desde 2016, porém o SO foi mantido em 32 bits.
Já o Raspberry Pi OS de 64 bit, Raspberry Pi Foundation, rodam aplicativos de código fechado que estão disponíveis apenas para a arquitetura arm64, além de ganhar mais desempenho e compatibilidade de software.

## Slide 9: Raspberry Pi SO
O sistema operacional deverá ser instalado em um cartão de memória SD, já que o computador não apresenta disco rígido próprio.
Com o sistema operacional, você pode usar o Raspberry Pi para navegar na Internet, escrever textos, ver vídeos, ouvir música, criar planilhas e realizar praticamente qualquer tarefa possível num computador convencional.

## Slide 10: Modelos A e B - Raspberry Pi
O modelo A tem um hardware um pouco mais simples e é vendido a preços menores, US$ 20 (aproximadamente R$ 50 em conversão direta). Ele conta ainda com 256 MB de memória RAM, uma porta USB e uma Ethernet.
Já o modelo B conta com equipamento de maior capacidade, é um pouco maior e pode ser comprado por US$ 35 (cerca de R$ 88). São 512 MB de RAM e duas portas USB.
De resto, tanto processador e demais componentes são iguais em ambos os modelos.

## Slide 11: Arduino vs Raspberry Pi
Arduino vs Raspberry Pi
https://embarcados.com.br/arduino-vs-raspberry-pi/
Raspberry Pi Pico é um microcontrolador baseado na arquitetura ARM.
https://olhardigital.com.br/2021/01/22/noticias/novo-raspberry-pi-e-um-microcontrolador-de-apenas-r-21/

## Slide 12: Plataforna Remota - Raspberry Pi
https://www.pitunnel.com/ (Criar conta);
Conecte seu Pi, certifique-se de que seu Raspberry Pi esteja conectado à Internet e cole ou digite um dos seguintes comandos em seu terminal e pressione Enter:
Para dispositivos executando Raspberry Pi OS ou Ubuntu Server:
curl -s https://pitunnel.com/get/ET3tHd8cgf | sudo bash
Para dispositivos executando o Ubuntu Desktop:
wget -qO- https://pitunnel.com/get/ET3tHd8cgf | sudo bash

## Slide 13: Leitura Específica
[1] Introdução Raspberry Pi.
Disponível em: https://www.tecnoveste.com.br/raspberry-pi-o-que-e-para-que-serve-e-como-funciona/
[2] Site Raspberry Pi.
Disponível em: https://www.raspberrypi.org/
[3] Livro Raspberry Pi.
Disponível em:
https://books.google.com.br/books?id=pEQpw3-A4wwC&dq=Raspberry+PI&hl=pt-BR&lr=

## Slide 14: Aprenda+
[1] Plataforma Raspberry Pi – Ambiente Dev Python (https://thonny.org/)
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VrZ1APrN6uc
[2] Transformando Raspberry Pi em plataforma de ataque USB - P4wnP1
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DKg0EXyTaMA

## Slide 15: Dinâmica/Atividades - Exercícios
Ambiente Dev Python ou VM com um simulador Raspberry OS Pi
https://thonny.org/
https://www.raspberrypi.com/software/
https://sourceforge.net/projects/simus/ (ObjectPascal)
Criar um mapa conceitual Arduino vs NodeMCU vs Raspberry Pi.
-- Comunidade
https://www.banana-pi.org/

## Slide 16: Referências Bibliográficas
[1] DE OLIVEIRA, Sérgio. Internet das coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry PI. Novatec Editora, 2017.
[2] RICHARDSON, Matt; WALLACE, Shawn. Getting started with raspberry PI. " O'Reilly Media, Inc.", 2012.
[3] UPTON, Eben; HALFACREE, Gareth. Raspberry Pi user guide. John Wiley & Sons, 2014.
[4] HORAN, Brendan. Practical Raspberry Pi. Apress, 2013.

## Slide 17: Programação Microcontroladores
Professor M.Sc. Heleno Cardoso