## Slide 1: Programação Microcontroladores
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 01 Microcontroladores
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: Contextualização
Computador num único circuito integrado que reúne um núcleo de processador, memórias voláteis e não voláteis e periféricos programáveis de entrada e de saída de dados.
Por exemplo, temos o microcontrolador 16F628A (datasheet), Microchip, componente PIC (Programmable Interface Controller – Controlador de Interface Programável).

## Slide 4: Arquitetura – PIC1650
ULA
Unidade de Controle
Memória de Dados
Memória de Instruções
Dispositivos Entrada / Saída

## Slide 5: Arquitetura – PIC16F68A

## Slide 6: Exemplos – PIC

## Slide 7: Aplicações – PIC
Fonte
IoT
Inversores
Controles de processos(usinas nucleares, Petrobrás); Cálculos balísticos
Tráfegos, grafos
Utilização: Controle de sistemas lógicos, sistemas analógicos, PWM, linguagem C, comunicação serial, timers, pinos I/O, conversores, etc.
Datasheet: https://web.mit.edu/6.115/www/document/16f628.pdf

## Slide 8: História dos Microcontroladores
O microcontrolador foi inventado pela Texas Instruments no início da década de 1970, aproximadamente na mesma época que o primeiro microprocessador foi inventado pela Intel.
Os primeiros microcontroladores eram basicamente microprocessadores com memória incorporada tal como RAM e ROM.
Posteriormente, eles evoluíram para uma vasta variedade de dispositivos adaptados para aplicações específicas de sistemas embarcados tais como carros, telefones sem fio e eletrodomésticos.

## Slide 9: História dos Microcontroladores
Em 1971, o primeiro microcontrolador foi inventado por 2 engenheiros na Texas Instruments, de acordo com o Instituto Smithsoniano.
Gary Boone e Michael Cochram criaram o TMS 1000, que era um microcontrolador de 4 bits com ROM e RAM incorporados.
Esse microcontrolador era utilizando internamente pela empresa nas suas calculadoras, de 1972 a 1974, e foi melhorado ao longo dos anos.

## Slide 10: História dos Microcontroladores
Em 1974, ele foi colocado à venda para as indústrias eletrônicas. O TMS 1000 estava disponível em várias configurações de tamanhos de RAM e ROM.
Em 1983, cerca de 100 milhões de dispositivos TMS 1000 haviam sido vendidos.

## Slide 11: História dos Microcontroladores
Microcontroladores Intel
Além de produzir o primeiro microprocessador, a Intel também desenvolveu muitos microcontroladores importantes, dois deles sendo o 8048 e o 8051, utilizado como o processador no teclado do computador da IBM.
O 8051 o seguiu em 1980, e se tornou uma das famílias mais populares de microcontroladores. Variantes da arquitetura do 8051 ainda são produzidas atualmente, tornando o 8051 um dos projetos eletrônicos mais duradouros da história.

## Slide 12: História dos Microcontroladores
Microcontroladores Modernos
Além de dispositivos de uso geral, microcontroladores especializados estão sendo produzidos para áreas como automotiva, iluminação, comunicação e dispositivos de baixo consumo de energia.
Eles também têm se tornado menores e mais potentes. Por exemplo, em 2010, a Atmel anunciou um microcontrolador flash em um pacote medindo 2 mm por 2 mm.
Estes dispositivos minúsculos são pequenos e baratos o suficiente para serem utilizados em produtos como brinquedos e escovas de dentes.

## Slide 13: Evolução dos Microcontroladores
Século XVII – Primórdios da Computação
Computadores de geração “zero”
Blaise Pascal (1642) — Máquina de Calcular Mecânica, cobrar impostos (tax)
Charles Babbage (séc. XIX, 1822) — Calculadora mecânica (operac. matemáticas)
Herman Hollerith (1880) — Cartões perfurados, censo 1886 nos EUA
ÁBACO (séc. V a.c.), origem chinesa, operações matemáticas

## Slide 14: Evolução dos Microcontroladores
1ª Geração - Computadores eletrônicos (relés e válvulas), Anos 40, 1946, ENIAC
2ª Geração - Computadores (transistores), (1955-1965), IBM 7090
3ª Geração - Computadores (circuitos integrados), (1965-1975), IBM 360, Intel
4ª Geração - Computadores (VLSI), (1980), IBM, Intel 8088, PC XT, PC AT, PC 386, PC 486, (Pentium), Apple
5ª Geração - Computadores (VLSI), (2009), IBM, Intel, Apple, MMX, Pentium II, Celeron, Macintosh, AMD, i3, i5, i7
6ª Geração – Nanotecnologia Aplicações dedicadas (microcontroladores, microprocessadores), IoT (conceito 1999)
7ª Geração (biochips ???) será?

## Slide 15: Componentes Básicos - Chip
Processador (ULA e UC)
Memória
Periféricos de Entrada e de Saída
Temporizadores
Dispositivos de Comunicação Serial
Sensores
PWM
Conversores
Pinos I/O
Controle de Sistemas Lógicos

## Slide 16: Distinção Entre Microcontroladores
As famílias são identificadas principalmente pelos dois primeiros dígitos do código do dispositivo.
O caractere alfabético a seguir fornece alguma indicação da tecnologia usada.
O caractere 'C' entre os números IC indica tecnologia CMOS, e a inserção 'F' indica incorporação de tecnologia de memória Flash, um 'A' após o número indica uma atualização tecnológica no primeiro dispositivo de emissão.

## Slide 17: Distinção Entre Microcontroladores
Essas cinco famílias são dadas abaixo.
Família Série 16
Família da série 16C5X
Família da série 12
Família Série 17
Família Série 18

## Slide 18: Distinção Entre Microcontroladores
Fonte: https://www.nbcafe.in/comparison-between-different-pic-families/
Família PIC | Tamanho da Pilha (bytes) | Tamanho da instrução (bit) | Quantidade de instruções | Vetores de Interrupção
12C/12F | 2 | 12 | 33 | 0
16C5/16F5 | 2 | 12 | 33 | 0
16C/16F | 8 | 14 | 35 | 1
17C | 16 | 16 | 58 | 4
18C/18F | 32 | 16 | 75 | 2

## Slide 19: Identificação de Microcontroladores
G

## Slide 20: Leitura Específica
[1] Programação Microcontroladores.
Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=ODenKGOHMRkC&oi=fnd&pg=PA9&dq=microcontrolador+&ots=unvT_d386z&sig=nKrTAprr4r1gR94lsFX_g0NKC7o#v=onepage&q=microcontrolador&f=false
[2] Programação Microcontroladores.
Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=fnTvx-_qwucC&oi=fnd&pg=PA20&dq=microcontrolador+&ots=HiESGOvggU&sig=NYk0RDRRJaZYtzvsjlidzdAdudU#v=onepage&q=microcontrolador&f=false

## Slide 21: Aprenda+
[1] Programação Microcontroladores.
Disponível em: https://
[2] Programação Microcontroladores.
Disponível em: https://

## Slide 22: Dinâmica/Atividades
Exercícios (Atividade Verificadora de Aprendizagem)

## Slide 23: Referências Bibliográficas
[1] PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: programação em C. Saraiva Educação SA, 2007.
[2] Eletrogate, Disponível em: https://blog.eletrogate.com/introducao-aos-microcontroladores-pic-parte-1/ , acessado em 07/03/2023.
[3] Subham Dutta, Disponível em: https://www.nbcafe.in/comparison-between-different-pic-families/ , acessado em 07/03/2023.
[4] Steve Aycock, Disponível em: https://www.ehow.com.br/historia-microcontroladores-info_42970/ , acessado em 07/03/2023.

## Slide 24: Programação Microcontroladores
Professor M.Sc. Heleno Cardoso