## Slide 1: Programação Microcontroladores
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 03.1 Arduino – Plataforma Tinkercad Prática
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: Plataforma Arduino Tinkercad
https://embarcados.com.br/tinkercad/

## Slide 4: Tinkercad – Código Básico
Na aba circuitos, cria NOVO circuito.
// Seção de Configuração - Arduino Uno R3, pino 13 default
void setup () {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } // Saída Digital, pino 13
// Seção da Aplicação
void loop () { // Acende e desliga o led ligado ao pino 13, num intervalo de 1s
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(1000); }

## Slide 5: Passos p/ Criar Projetos no Tinkercad
Criar um NOVO projeto do tipo circuito
Adicionar o Arduino UNO R3
Abrir a aba Código
Mudar para a programação texto
Codificar se necessário conforme a solução do projeto
Testar solução no Void Setup e Void Loop

## Slide 6: Tinkercad – Hello World no Monitor
#define tempo 1000
void setup()
{
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // baud rate
Serial.print(“Hello World”);
}
Nota: baud rate velocidade de comunicação o computador, taxa em bps.
void loop()
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
}

## Slide 7: Tinkercad – Led Blink, pino 12
#define tempo 1000
int pinoLed = 12;
void setup()
{
pinMode(pinoLed, OUTPUT);
}
Nota: Pode utilizar resistor (ohms), limitador de corrente elétrica.
LED: pino cátodo (-) ligar no resistor ou GND e anodo (+) ligar no pino digital.
void loop()
{
digitalWrite(pinoLed, HIGH);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(pinoLed, LOW);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
}

## Slide 8: Tinkercad – Piscar 4 Leds
#define tempo 1000
int pinoLed9 = 9;
int pinoLed10 = 10;
int pinoLed11 = 11;
int pinoLed12 = 12;
void setup() {
pinMode(pinoLed9, OUTPUT);
pinMode(pinoLed10, OUTPUT);
pinMode(pinoLed11, OUTPUT);
pinMode(pinoLed12, OUTPUT); }
void loop() {
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(pinoLed9, HIGH);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(pinoLed9, LOW);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(pinoLed10, HIGH);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(pinoLed10, LOW);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(pinoLed11, HIGH);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(pinoLed11, LOW);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(pinoLed12, HIGH);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(pinoLed12, LOW);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s) }

## Slide 9: Tinkercad – Lâmpada
#define tempo 1000
int pinoLed = 12
void setup()
{
pinMode(pinoLed, OUTPUT);
}
Adicionar ao Projeto:
Arduino UNO R3
Lâmpada
Bateria de 9V
Relé SPDT (p/ open/close circuito)
void loop()
{
digitalWrite(pinoLed, HIGH);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(pinoLed, LOW);
delay(tempo); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
ATENÇÃO Ligação do Relé:
Terminal 1 ligar na bateria; terminal negativo
Terminal 5 ligar no pino 12
Terminal 6 ligar na lâmpada;
Terminal 8 ligar no GND digital
Terminal + bateria 5V

## Slide 10: Tinkercad – Contador no Display LCD
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>
#define tempo 800
int cont_segs = 1; // contador de segundos
Adafruit_LiquidCrystal lcd_1(0);
void setup() {
lcd_1.begin(16, 2);
lcd_1.print(“Senha"); }
void loop(){
lcd_1.setCursor(0, 1);
lcd_1.print(cont_segs);
lcd_1.setBacklight(1);
delay(tempo); // aguarda 800 millisecond(s)
lcd_1.setBacklight(0);
delay(tempo); // aguarda 800 millisecond(s)
cont_segs += 1; }
ATENÇÃO: Ligação do LCD
GND => GND
VCC => 5V
SDA => A6
SCL => A5

## Slide 11: Leitura Específica
[1] Sistemas Embarcados.
Disponível em: https://files.comunidades.net/mutcom/ARTIGO_SIST_EMB.pdf

## Slide 12: Aprenda+
[1] Cursos Sistemas Embarcados - Microcontroladores
Disponível em: https://embarcados.com.br/cursos/

## Slide 13: Dinâmica/Atividades - Exercícios
Criar projeto Arduino para:
Imprimir na porta serial Hello World no Monitor;
Fazer um led piscar no pino 12, Blink;
Fazer piscar 4 Leds
Acender uma Lâmpada;
Contador no display LCD I2C
Otimizar o código do projeto 3 utilizando estrutura de repetição FOR
Projeto Livre

## Slide 14: Referências Bibliográficas
[1] OSSADA, Jaime Cazuhiro et al. GERSE: Guia de Elicitação de Requisitos para Sistemas Embarcados. In: WER. 2012.
[2] BARBIERO, Andréia Aparecida; HEXSEL, Roberto André. Simulaçao de Sistemas Embarcados utilizando ArchC. In: Anais do VII Workshop em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho. SBC, 2006. p. 17-24.
[3] CUNHA, Alessandro F. O que são sistemas embarcados. Saber Eletrônica, v. 43, n. 414, p. 1-6, 2007.
[4] OSSADA, Jaime Cazuhiro et al. GERSE: Guia de Elicitação de Requisitos para Sistemas Embarcados. In: WER. 2012.

## Slide 15: Programação Microcontroladores
Professor M.Sc. Heleno Cardoso