## Slide 1: Programação Microcontroladores
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 11 Projetos Microcontroladores – Prática
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: Dinâmica/Atividades - Exercícios
Criar projeto Arduino 0, Sensor ultrasonic, componentes:
Placa Arduino URO R3
Protoboard
Sensor ultrasonic
Piezo // no Pino 4
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Ping
https://youtu.be/ek74cM8379I

## Slide 4: Dinâmica/Atividades - Exercícios
// SOLUÇÃO: projeto Arduino 0, Sensor ultrasonic
int inches = 0;
int cm = 0;
int triggerPin = 7;
int pinPiezo = 4;
void setup()
{ Serial.begin(9600);
}

## Slide 5: Dinâmica/Atividades - Exercícios
void loop() {
cm = 0.01723 * readUltrasonicDistance(7, 7); // measure the ping time in cm
inches = (cm / 2.54); // convert to inches by dividing by 2.54
Serial.print(inches);
Serial.print("in, ");
Serial.print(cm);
Serial.println("cm");
if ( cm <= 60 ) tone(pinPiezo, 200); else noTone(pinPiezo);
delay(100); // Wait for 100 millisecond(s)
}

## Slide 6: Dinâmica/Atividades - Exercícios
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
{ pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Clear the trigger
digitalWrite(triggerPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Sets the trigger pin to HIGH state for 10 microseconds
digitalWrite(triggerPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
pinMode(echoPin, INPUT);
// Reads the echo pin, and returns the sound wave travel time in microseconds
return pulseIn(echoPin, HIGH);
}

## Slide 7: Dinâmica/Atividades - Exercícios
projeto Arduino 1, LED RGB com o PWM do Arduino (pinos PWM 9; 10; 11)
Componentes:
1x Módulo ou LED RGB;
3x Resistores de 330 Ω ou se preferir de 220 Ω também serve;
1x Arduino UNO;
1x Protoboard;
fios/jumpers.
SOLUÇÃO: https://flaviobabos.com.br/pwm-arduino/

## Slide 8: Dinâmica/Atividades - Exercícios
Criar projeto Arduino 2, Fotorresistor, componentes:
Placa Arduino URO R3
Protoboard
Fotorresistor ou LDR
Resistor 10 kΩ
Resistor 330 Ω
LED
https://inovaedu.tech/ldr-arduino-parte1/?cn-reloaded=1
https://youtu.be/pazcH1jI1qU

## Slide 9: Dinâmica/Atividades - Exercícios
// SOLUÇÃO: projeto Fotorresistor
int Sensor = 0;
int PinoSensor = A0;
int PinoLed = 7;
void setup()
{ pinMode(PinoLed, OUTPUT);
pinMode(PinoSensor, INPUT);
digitalWrite(PinoLed, LOW);
Serial.begin(9600);
}

## Slide 10: Dinâmica/Atividades - Exercícios
void loop()
{ Sensor = analogRead(PinoSensor);
Serial.println(Sensor);
if (Sensor >= 512) {
digitalWrite(PinoLed, HIGH);
delay(1000);
}
else digitalWrite(PinoLed, LOW);
}

## Slide 11: Dinâmica/Atividade - Exercício
Criar projeto Arduino 3, Display 7 Segmentos Arduino, componentes:
Placa Arduino URO R3 com cabo USB
Protoboard
Visor de 7 Segmentos
Resistor 330 Ω

## Slide 12: Dinâmica/Atividade - Exercício
// SOLUÇÃO: projeto Display 7 Segmentos Arduino
int pinA = 12;
int pinB = 11;
int pinC = 10;
int pinD = 9;
int pinE = 8;
int pinF = 6;
int pinG = 7;

## Slide 13: Dinâmica/Atividade - Exercício
void setup()
{
pinMode(pinA, OUTPUT);
pinMode(pinB, OUTPUT);
pinMode(pinC, OUTPUT);
pinMode(pinD, OUTPUT);
pinMode(pinE, OUTPUT);
pinMode(pinF, OUTPUT);
pinMode(pinG, OUTPUT);
}

## Slide 14: Dinâmica/Atividade - Exercício
void loop()
{ // Número Zero
digitalWrite(pinA, HIGH);
digitalWrite(pinB, HIGH);
digitalWrite(pinC, HIGH);
digitalWrite(pinD, HIGH);
digitalWrite(pinE, HIGH);
digitalWrite(pinF, HIGH);
digitalWrite(pinG, LOW);
delay(1000);
// Número Um
digitalWrite(pinA, LOW);
digitalWrite(pinB, HIGH);
digitalWrite(pinC, HIGH);
digitalWrite(pinD, LOW);
digitalWrite(pinE, LOW);
digitalWrite(pinF, LOW);
digitalWrite(pinG, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 15: Dinâmica/Atividade - Exercício
// Número Um
digitalWrite(pinA, LOW);
digitalWrite(pinB, HIGH);
digitalWrite(pinC, HIGH);
digitalWrite(pinD, LOW);
digitalWrite(pinE, LOW);
digitalWrite(pinF, LOW);
digitalWrite(pinG, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 16: Dinâmica/Atividade - Exercício
Criar projeto Arduino 4, Display LCD Arduino, componentes:
Placa Arduino URO R3 com cabo USB
Protoboard
Display LCD 16 x 2
Potenciômetro 10k ohm
Jumpers macho-macho
https://www.makerhero.com/blog/como-utilizar-o-display-lcd-16x2/

## Slide 17: Referências Bibliográficas
[1] OSSADA, Jaime Cazuhiro et al. GERSE: Guia de Elicitação de Requisitos para Sistemas Embarcados. In: WER. 2012.
[2] BARBIERO, Andréia Aparecida; HEXSEL, Roberto André. Simulaçao de Sistemas Embarcados utilizando ArchC. In: Anais do VII Workshop em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho. SBC, 2006. p. 17-24.
[3] CUNHA, Alessandro F. O que são sistemas embarcados. Saber Eletrônica, v. 43, n. 414, p. 1-6, 2007.
[4] OSSADA, Jaime Cazuhiro et al. GERSE: Guia de Elicitação de Requisitos para Sistemas Embarcados. In: WER. 2012.

## Slide 18: Programação Microcontroladores
Professor M.Sc. Heleno Cardoso