## Slide 1: Programação Microcontroladores
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 09 Projetos com Microcontroladores – Plataformas e Limitações
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: Plataformas de Hardware e Software

## Slide 4: Plataformas de Hardware e Software
O desenvolvimento de protótipos é excelente para entender melhor um problema a ser resolvido, assim como para descobrir formas alternativas para a solução deste e entender se atende aos requisitos do cliente/usuário.
O primeiro passo no desenvolvimento de protótipos é realizar algumas escolhas referentes ao hardware e software, como a plataforma embarcada e o sistema operacional mais apropriado ao projeto.
Software embarcado que será executado em um sistema crítico, por exemplo, de um avião comercial ou que controla um eletrodoméstico simples.

## Slide 5: Hardware Embarcados
Raspberry Pi
Essa plataforma comporta o uso de um sistema operacional de propósito geral (sobretudo, Linux Embarcado), permitindo assim que sejam portadas facilmente soluções antes feitas para PCs convencionais nestes sistemas operacionais.
É uma plataforma com hardware bastante interessante, contando com opções de conectividade e comunicação já integradas na plataforma: WiFi (2.4GHz e 5GHz), Ethernet (Gigabit ethernet em seu modelo mais novo, 4B) e BLE (bluetooth).

## Slide 6: Hardware Embarcados
BeagleBone Black
É similar às Raspberries Pi, roda Linux, Android e outros sistemas operacionais.

## Slide 7: Hardware Embarcados
Arduino
Plataforma totalmente programável em C/C++ (bare-metal ou com RTOS), usando bibliotecas (nativas ou feitas por terceiros) e compatível com uma vasta gama de microcontroladores.
É possível realizar o desenvolvimento em qualquer PC (Windows, MAC OS ou Linux) através de cross-compilação usando o software próprio da plataforma, sendo possível desenvolver em um smartphone/tablet também.

## Slide 8: Software Embarcados
Bare Metal Versão em C
É usada para desenvolver um firmware geralmente de baixa a média complexidade, aqui, não se faz o uso de um SO de tempo real, tampouco se usa um SO de propósito geral.
Há compiladores e linkers que geram um binário a ser executado no microcontrolador, logo a cross-compilação. Por isso, geralmente são usadas toolchains (baseadas no GNU GCC) para realizar a cross compilação.
Exemplo: Arduino.

## Slide 9: Software Embarcados
Versão em Python
O Python utilizado em plataformas embarcadas sem SO tem o propósito de facilitar o desenvolvimento do código para controlar dispositivos a partir de rotinas simples, curtas (poucas linhas) e com alta legibilidade.
Exemplos: MicroPython e CircuitPython
Permite um fácil controle de microcontroladores de baixo custo.

## Slide 10: SO Embarcados
Raspberry PI OS (Raspbian) - É a principal distribuição Linux para as plataformas da linha Raspberry Pi, sendo referência para prototipação de soluções com Linux embarcado.
Outras distribuições de Linux: Ubuntu, Debian, Arch Linux, etc.
Yocto Project - Oferece ferramentas para criar uma distribuição Linux customizada.

## Slide 11: SO Embarcados
Android para dispositivos embarcados
RTOS
Modalidade de software embarcado que contém um sistema operacional.
Exemplo: FreeRTOS.

## Slide 12: Limitações dos Microcontroladores
Velocidade de processamento;
Não adequados para aplicações com tempo de resposta abaixo de poucos microssegundos;
Ambiente de desenvolvimento (compiladores, montadores, linkers, bibliotecas, plataformas de software e hardware, etc) – pode ser de uso complexo e custo elevado;
Tamanho dos programas e dados (recursos de memória escassos);
Programas sequenciais;
Depurações.

## Slide 13: Leitura Específica
[1] Prototipação: Plataformas de hardware/software para sistemas embarcados.
Disponível em: https://embarcados.com.br/prototipacao-plataformas-de-hardware-e-software-para-sistemas-embarcados/
[2] C para microcontroladores e Limitações.
Disponível em: https://blog.ufes.br/sistemasembarcados/files/2015/03/C-Microcontroladores.pdf

## Slide 14: Aprenda+
[1] Microcontroladores e Limitações
Disponível em: https://youtu.be/VzJZM5p24Tc
[2] O Arduino está se tornando o novo padrão da indústria?
Disponível em: https://youtu.be/tQTAJlAFruA
https://embarcados.com.br/o-arduino-esta-se-tornando-o-padrao-da-industria/

## Slide 15: Dinâmica/Atividade - Exercício
Elaborar, sobre Microcontroladores:
01 Quiz com 05 (perguntas/respostas)

## Slide 16: Referências Bibliográficas
[1] [MicroPython, 2021] MicroPython documentation. URL: https://docs.micropython.org/en/latest/. Acesso em: 23 de maio de 2023.
[2] [CircuitPython, 2021] What is CircuitPython? URL: https://learn.adafruit.com/welcome-to-circuitpython/what-is-circuitpython. Acesso em: 23 de maio de 2023.
[3] [Yocto, 2021] Introducing the Yocto Project. URL: https://docs.yoctoproject.org/overview-manual/yp-intro.html#introducing-the-yocto-project. Acesso em: 23 de maio de 2023.
[4] [FreeRTOS, 2021] FreeRTOS™: Real-time operating system for microcontrollers. URL: https://www.freertos.org/index.html. Acesso em: 23 de maio de 2023.

## Slide 17: Programação Microcontroladores
Professor M.Sc. Heleno Cardoso