## Slide 1: Programação Microcontroladores
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 10 Projetos com Microcontroladores – Boas Práticas
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: Boas Práticas – Softwares Embarcados
Ao escolher um microcontrolador é interessante fazer uma simulação do uso dos pinos desse componente.
É fundamental levar em consideração:
Arquitetura.
Consumo, caso o projeto demande baixo consumo ou seja móvel.
Periféricos.
Velocidade e capacidade de processamento.
Tamanho e encapsulamento.
Escalabilidade.

## Slide 4: Boas Práticas – Softwares Embarcados
É preciso ter conhecimentos de informática, engenharia de software e eletrônica para desenvolver sistemas embarcados.
Existem diversos padrões arquiteturais (abstração de dados e organização orientada a objetos ou eventos, repositórios, sistemas distribuídos, etc), mas, um dos mais utilizados em sistemas embarcados é o de sistema em camadas.
Dividir o software em módulos ajuda a reduzir a complexidade. Os módulos devem ser pequenos, conter operações relacionadas (alta coesão), baixa dependência (baixo acoplamento), esconder detalhes de implementação, não serem complexos e permitir composição para formar sistemas maiores.

## Slide 5: Boas Práticas – Softwares Embarcados
Boas práticas em C
Sempre inicialize as variáveis antes de utilizá-las;
Trate todos os warnings do compilador, eles significam que o código, apesar de sintaticamente correto, pode gerar problemas;
Use sempre pré e pós-verificação em todas as funções, para garantir a integridade dos dados de entrada e saída;
Evite o uso de variáveis globais. Use uma nomenclatura específica para esse tipo de variável para facilitar sua identificação no programa (estilo de código);

## Slide 6: Boas Práticas – Softwares Embarcados
Use o modificador volatile em variáveis onde houver risco de acesso por interrupções ou mais de uma tarefa do sistema operacional. O objetivo é evitar que o compilador faça otimizações e consequente leitura de valores incorretos; ex. em C: volatile int flag = 0;
Evite o uso de alocação dinâmica. A alocação dinâmica pode gerar fragmentação da memória e até risco de ausência de memória. Diretivas de programação segura para ambiente automotivo como o MISRA C (MISRA, 2004), proíbem qualquer uso desse tipo de recurso;
Evite sempre que possível o uso do comando goto;

## Slide 7: Boas Práticas – Softwares Embarcados
Não use números no código, dê preferência para macros e sempre comente a sua finalidade;
Modularize o código separando as funcionalidades em vários arquivos de aplicação (*. c) e exporte somente o necessário através dos arquivos de interface (*. h);
Não exporte variáveis (variáveis globais), garanta acesso a elas através de funções;
Prefira passagem por valor a passagem por referência.

## Slide 8: Boas Práticas – Softwares Embarcados
Para a escolher um microcontrolador que trarão poder computacional ao seu projeto de eletrônica, devemos responder as seguintes perguntas:
Qual valor quero pagar pelo chip? baratos (como ATmega328P ou ESP8266).
Que tipo de comunicação este uC deve ter com outros eletrônicos? UART, SPI, I²C, USB, CAN, Ethernet, etc.
A principal aplicação é digital ou analógica?
Qual complexidade e quantidade de dispositivos irei conectar neste uC?
Quantos pinos de entrada ou saída de sinais serão precisos? Multiplexação.
Qual o tamanho e qualidade da comunidade para este uC? Comunidade.

## Slide 9: Microcontrolador – Wi-Fi IoT
Alguns microcontroladores possuem internamente a eletrônica necessária para comunicação Wi-Fi ou até mesmo Ethernet.
Produtos IoT devem conectar qualquer dispositivo, através de Satélites e várias tecnologias de comunicação, facilitando o monitoramento e o gerenciamento das informações conforme sua necessidade.
Solução IoT deve manter dispositivos conectados, possibilitando o monitoramento de suas operações e de seus ativos – equipamentos e sensores.

## Slide 10: Microcontrolador
Em síntese, um microcomputador, consiste de uma memória RAM, memória não-volátil EEPROM, memória de programa, controladores de E/S digital e analógica (opcional) em torno de uma CPU, com um conjunto reduzido de instruções(RISC), dentro de um único chip, SoC.

## Slide 11: Leitura Específica
[1] 7 melhores práticas para quem é iniciante em Arduino.
Disponível em: https://www.vivaolinux.com.br/artigo/7-melhores-praticas-para-quem-e-iniciante-em-Arduino
[2] Best practices for selecting the right microcontroller.
Disponível em: https://electronics360.globalspec.com/article/16048/best-practices-for-selecting-the-right-microcontroller

## Slide 12: Aprenda+
[1] Repositórios a prova de balas para Sistemas Embarcados.
Disponível em: https://youtu.be/7qfbKlExIlk
[2] Boas práticas sistemas microcontroladores.
Disponível em: https://youtu.be/GYAhbYnObLI

## Slide 13: Dinâmica/Atividade - Exercício
Elaborar, sobre Microcontroladores:
01 resenha de um artigo.

## Slide 14: Referências Bibliográficas
[1] OSSADA, Jaime Cazuhiro et al. GERSE: Guia de Elicitação de Requisitos para Sistemas Embarcados. In: WER. 2012.
[2] BARBIERO, Andréia Aparecida; HEXSEL, Roberto André. Simulaçao de Sistemas Embarcados utilizando ArchC. In: Anais do VII Workshop em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho. SBC, 2006. p. 17-24.
[3] CUNHA, Alessandro F. O que são sistemas embarcados. Saber Eletrônica, v. 43, n. 414, p. 1-6, 2007.
[4] OSSADA, Jaime Cazuhiro et al. GERSE: Guia de Elicitação de Requisitos para Sistemas Embarcados. In: WER. 2012.

## Slide 15: Programação Microcontroladores
Professor M.Sc. Heleno Cardoso