## Slide 1: Programação Microcontroladores
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 05 Periféricos Integrados – Portas e Conversores e Comunicação Serial
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: Periféricos Integrados
São placas ou aparelhos que recebem ou enviam informações para o computador. Alguns exemplos de periféricos são: Impressoras, Digitalizadores, leitores de CD – DVD, mouses, teclados, câmeras, etc.
Um microcontrolador é, em última análise, um computador em um único chip (SoC).
Num mesmo chip estão integrados CPU/GPU, circuitos auxiliares (periféricos I/O) como memória de programa, memória de dados, interface de comunicação serial, temporizadores/contadores, portas de I/O, conversores, circuito de clock, etc

## Slide 4: Periféricos Integrados
Nas entradas podemos ligar diversos tipos de circuitos, mas eles devem ter características que permitam que o microcontrolador entenda os sinais que fornecem.
Podemos ligar nessas entradas:
sensores digitais que possuam recursos para digitalizar a medida que realizam.
Nas saídas: pinos configurados como saídas digitais podem ser comandados por meio do software e ter seu valor de tensão assim alterado.

## Slide 5: Periféricos Integrados
Nível lógico 0 representa valor de tensão nulo, já nível lógico 1 representa valor de tensão de alimentação do circuito.
A saída digital dos microcontroladores é a principal interface deste componente com o mundo real, bastando conectar um LED e fazê-lo piscar, ou um pequeno alto-falante para emitir um sinal sonoro.

## Slide 6: Periféricos Integrados
Exemplos de Microcontroladores
ARM Cortex-M;
Atmel AVR / AVR 32;
Intel 8051;
Microchip PIC (PIC16F627A, PIC16F628A e PIC16F648A).

## Slide 7: Periféricos Integrados
Input: São aqueles que enviam informações para o computador. Ex: teclado, mouse.
Output: São aqueles que recebem informações do computador. Ex: monitor, impressora, caixas de som.
I/O: São aqueles que enviam e recebem informações para/do computador. Ex: monitor touchscreen, drive de CD – DVD.
Armazenamento: São aqueles que armazenam informações. Ex: pen drive, cartão de memória.
Externos: São equipamentos adicionados ao computador que enviam e recebem dados, acessórios que se conectem ao computador.

## Slide 8: Arquitetura SoC Genérico
Internamente, um microcontrolador possui diversos módulos. Assim como um computador, cada módulo possui uma função específica. Em geral, apresentam uma unidade de processamento simples, memória e dispositivos de entrada e saída.

## Slide 9: Arquitetura SoC Genérico
Para interagir com o externo são usados periféricos, representados por módulo de I/O.
Cabe destacar os terminais, ou pinos, que fazem a interface entre o microcontrolador e o meio externo.
Arquitetura de von Neumann (Único Barramento)
UCP = Memória: Programa/Dados
Arquitetura de Harvard (02 Barramentos)
UCP = Memória: Dados
UCP = Memória: Programa

## Slide 10: SoC – Terminais: Interface com o Hardware
Microcontroladores apresentam diversos terminais com funções variadas:
Alimentação – Para que os microcontroladores funcionem é preciso uma fonte de tensão contínua que atenda aos requisitos elétricos do dispositivo. Dependendo do encapsulamento do chip, e das características do microcontrolador, um ou mais terminais devem ser conectados na fonte.
Reset – A função principal desse pino é reiniciar o microcontrolador.

## Slide 11: SoC – Terminais: Interface com o Hardware
Controlados por periféricos – Podem ser usados como entradas e saídas de propósito geral. Ou ainda, exercer uma função específica em um periférico do microcontrolador. Diversos microcontroladores apresentam terminais com funções multiplexadas e podem assumir diferentes funções dependendo da configuração realizada.
Analógicos – Alguns periféricos do microcontrolador atuam com sinais analógicos. Por exemplo, comparadores analógicos e conversores de sinais (A/D ou D/A).

## Slide 12: SoC – Terminais: Interface com o Hardware
Clock – As operações executadas pelo processador são governadas por um sinal de sincronismo. O sinal de sincronismo pode ser gerado internamente ou externamente.
Externamente, o modo mais comum de gerar esse sinal é com a utilização de circuitos eletrônicos em conjunto com elementos piezoelétricos, formando um sistema chamado de oscilador Pierce.
Em geral, tais sistemas utilizam cristal de quartzo ou ressonador cerâmico como oscilador.

## Slide 13: SoC – Terminais: Interface com o Hardware
Em eletrônica e especialmente em circuitos digitais síncronos, o sinal de relógio (em inglês, clock signal) é um sinal usado para coordenar as ações de dois ou mais circuitos eletrônicos.
Internamente, alguns microcontroladores apresentam circuitos osciladores RC. Independente da fonte, cabe ressaltar que velocidade do processador é ditada pela frequência do sinal de clock, que corresponde à taxa de pulsos por segundo.
Além disso, o tempo necessário para executar uma instrução é medido com relação à quantidade de ciclos do sinal de clock.

## Slide 14: Periféricos - Microcontroladores
Todo microcontrolador possui internamente uma seleção de periféricos que podem variar em quantidade e complexidade:
Complexidade: Nível Baixo
Conversor de sinal (D/A e A/D);
Comparador analógico;
Barramentos: I2C, SPI, CAN;
Temporizadores e contadores;
Watchdog;
Interface serial assíncrona e síncrona.

## Slide 15: Periféricos - Microcontroladores
Complexidade: Nível Médio
USB
IrDA cde alta velocidade
Ethernet
Controlador de memória: SRAM externa

## Slide 16: Periféricos - Microcontroladores
Complexidade: Nível Alto
Unidade de gerenciamento de memória (MMU)
Barramento PCI e PCIe
Codificadores e decodificadores de vídeo
Controlador de memória: DRAM/SDRAM externa

## Slide 17: Portas de I/O – CI
As portas de entrada e saída de propósito geral (General-Purpose Input/Output – GPIO) possivelmente representam os elementos mais explorados de microcontroladores.
GPIOs são linhas digitais conectadas aos pinos externos do microcontrolador usadas para o controle e o acionamento de dispositivos (LEDs, botões, motores, etc.)
Cada GPIO pode ser configurada independentemente como um pino de entrada ou de saída.

## Slide 18: Portas de I/O – CI
Através de uma linguagem de programação, pode-se escrever um nível lógico baixo ou alto em uma GPIO de saída.
Analogamente, é possível ler valores digitais em uma GPIO de entrada.
No geral, não necessita de instruções especiais para acessar os dispositivos periféricos.
Os mesmos comandos (e.g, load e store) para comunicação com a memória servem para I/O.

## Slide 19: Portas de I/O – CI
Necessitam mover dados entre os registradores dos periféricos e a memória / processador.
As portas de entrada e saída de propósito geral (General Purpose Input/Output – GPIO) possivelmente representam os elementos mais explorados de microcontroladores.

## Slide 20: Portas INPUT – CI
Refere-se à chegada de dados à CPU.
Ou seja, o dado sai de um dispositivo e vai para a CPU (registradores, memória).
Exemplos: Mouse, teclado, sensor, pen drive, etc.
Uma forma de conectar dispositivos externos a um microprocessador se dá utilizando alguns de seus pinos.
https://www.makerhero.com/blog/introducao-as-portas-logicas/

## Slide 21: Portas de OUTPUT – CI
Refere-se à saída de dados da CPU. Ou seja, o dado é gerado na CPU e enviado para uma interface ou um dispositivo.
Exemplos: Monitor, impressora, atuador, pen drive, etc.
O processador possui linhas dedicadas ao tratamento de dados, endereços e sinais de controle que formam um único barramento.
I/O mapeada em memória: ocupam endereços específicos na RAM.
I/O isolada: pinos do barramento, acesso à memória ou dispositivo de I/O.

## Slide 22: Conversores A/C – CI
Um grande número de sensores operam com valores contínuos de tensão, e portanto não podem ser usados diretamente por meio das portas digitais dos microcontroladores.
Para ler os valores de tensão destes sensores e manipula-los de forma digital é preciso primeiramente convertê-los, e um dispositivo capaz disto é o conversor analógico/digital(ADC, do inglês Analog to digital converter).
Muitos microcontroladores possuem ADC integrado, não necessitando que este dispositivo seja conectado externamente.

## Slide 23: Comunicação Serial – CI
A comunicação serial permite a interligação entre um microcontrolador e um computador, ou outros dispositivos.
Este periférico é bastante comum em muitas famílias de microcontroladores e traz capacidades muito interessantes, como a leitura de dados de sensores, ou interfaces de entrada, por meio dos microcontroladores que enviam estas leituras para um computador, capaz de usar estes dados em aplicações robustas, como a visualização de dados em uma tela de alta resolução.

## Slide 24: Comunicação Serial – CI
Utilizar um microcontrolador como dispositivo de saída também é possível, para por exemplo acionar motores por meio de comandos oriundos de um computador.
É por meio deste periférico também que se conectam módulos de comunicação sem fio bastante populares, como módulos Bluetooth e WiFi, que expandem as capacidades de operação de circuitos microcontrolados.

## Slide 25: Leitura Específica
[1] Portas de Entrada e Saída dos microcontroladores família PIC
Disponível em: https://www.altanatubes.com.br/webstore/?c=337&t=5-0-Portas-de-Entrada-e-Saida-dos-microcontroladores-PIC16F627A-PIC16F628A-e-PIC16F648A
[2] Sistemas Embarcados.
Disponível em: https://files.comunidades.net/mutcom/ARTIGO_SIST_EMB.pdf
[3] Elicitação e Especificação de Requisitos Sistemas Embarcados.
Disponível em: https://eventos.spc.org.pe/cibse2015/pdfs/07_WER15.pdf

## Slide 26: Aprenda+
[1] Cursos Sistemas Embarcados - Microcontroladores
Disponível em: https://embarcados.com.br/cursos/
[2] Arquitetura de Software para Sistemas Embarcados
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UIAOR32H1vk

## Slide 27: Dinâmica/Atividades - Exercícios
Componentes: 01 Placa Arduino Uno R3; 01 Protoboard; 01 Led; 02 botões; 03 resistores (120Ω). Reproduzir projeto Arduino Uno R3
// Programa: Introdução aos operadores lógicos (C++)
// Aqui, definimos os pinos que serão utilizados no programa
int pinoLED = 2;
int BotaoA = 3;
int BotaoB = 4;
void setup() {
pinMode(pinoLED, OUTPUT); // Define o pino do LED como saída
pinMode(BotaoA, INPUT); // Define os botões como entrada
pinMode(BotaoB, INPUT); }

## Slide 28: Dinâmica/Atividades - Exercícios
void loop() {
// Passa o valor dos botões para as variáveis
boolean A = digitalRead(BotaoA); // Foi escolhido boolean que só assume o valor 0 ou 1
boolean B = digitalRead(BotaoB); // Também poderia ser um 'int' ou um 'char'
if(!A) // Se NÃO A, acende o LED; (!A&&B); (A&&B); (A&&!B); (A||B)
{ digitalWrite(pinoLED, HIGH); }
else // Se a condição não for satisfeita, apaga o LED
{ digitalWrite(pinoLED, LOW); }
delay(200);
} // um terminal do botão no +, outro terminal no –, conectando com o resistor.

## Slide 29: Dinâmica/Atividades - Exercícios
Resolver exercícios portas lógicas:
Montagem do circuito para portas lógicas
https://www.makerhero.com/blog/introducao-as-portas-logicas/

## Slide 30: Dinâmica/Atividades - Exercícios
Componentes: 01 Placa Arduino Uno R3; 01 Protoboard; 01 Buzzer (piezo). Tinkercad
int pinoPiezo = 7; int i = 0;
void setup() {
pinMode(pinoPiezo, OUTPUT); } // Define o pino do LED como saída
void loop() {
for (i; i < 5; i++) {
tone(pinoPiezo, 200);
delay(500);
noTone(pinoPiezo);
delay(500);
} } // Nota: apresentar o uso de multímetro

## Slide 31: Referências Bibliográficas
[1] OSSADA, Jaime Cazuhiro et al. GERSE: Guia de Elicitação de Requisitos para Sistemas Embarcados. In: WER. 2012.
[2] BARBIERO, Andréia Aparecida; HEXSEL, Roberto André. Simulaçao de Sistemas Embarcados utilizando ArchC. In: Anais do VII Workshop em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho. SBC, 2006. p. 17-24.
[3] CUNHA, Alessandro F. O que são sistemas embarcados. Saber Eletrônica, v. 43, n. 414, p. 1-6, 2007.
[4] OSSADA, Jaime Cazuhiro et al. GERSE: Guia de Elicitação de Requisitos para Sistemas Embarcados. In: WER. 2012.

## Slide 32: Programação Microcontroladores
Professor M.Sc. Heleno Cardoso